10. Бункер подачи опилок, тырсы, шелухи семечек.

Фото бункера                    Фото бункера подачи

подачи опилок              опилок в сборе с паровым

котлом на дожигателе

Бункер подачи опилок присоединяется к дожигателю (газогенератору) любого парового котла и служит для автоматической подачи в топку опилок, тырсы, шелухи с семечек. Подача опилок осуществляется за сёт шнека, расположенного внутри бункера.

Наличие бункера подачи опилок в любой паровой системе даёт возможность выбора топлива либо чередования.

Мы производим бункеры подачи опилок под любые комплектации паровых котлов и дожигателей.

Цена – от 7 000 грн.

ЧП «Мастерская Своего Дела»

Оборудование для малого бизнеса

Каталог производимого отопительного

оборудования

Контакты для заказов и предложений:

28000, Украина, Кировоградская обл., г. Александрия,

Куколовское шоссе, 5/1-А

т/ф. +38 05235 41358

тел. +38 067 5612271

e-mail: msd@inbox.ru

www.msd.com.ua

www.proizvodim.com

Вступление

В связи с подорожанием энергоносителей повсеместно происходит замена существующих котельных на мазуте (газе, угле, электричестве) на котельные на опилках, дровах и древесных отходах. В этом направлении компания МСД уже более двух лет как освоила выпуск паровых котлов на газогенераторе мощностью от 100 до 400 кВт. Применение газогенераторов (дожигателей) позволяет в 2-2,5 раза увеличивать производительность паровых котлов при том же расходе топлива. Все газогенераторы комплектуются вентиляторами поддува воздуха, что позволяет ускорять розжиг твёрдого топлива Эти котельные хорошо зарекомендовали себя для получения пара в технологических целях в линиях по пенополистиролу, пенобетону и стеновых камней (сушка пенобетона и стеновых блоков).

В настоящее время нами освоено производство котельных и газогенераторов на биотопливе для горячего водоснабжения, отопления, сушки бетонных блоков, древесины и т.д. Основная и самая популярная наша позиция — котельная на биотопливе мощностью 1000 кВт, заменяет любую аналогичную котельную на газу (угле, мазуте) и окупается за счет снижения затрат на отопление в течение одного сезона!

НОВИНКА !!!

Пиролизный (газогенераторный) котёл 200 кВт – 2 500 долларов

Предназначен для отопления жилых и нежилых помещений площадью от 1000 кв м. Разогрев воды в ситеме происходит всего за 20 минут!

Технические характеристики:

Тепловая мощность – 200 кВт

Топливо – дрова, пеллеты, отходы древесины, шпалы б/у, уголь, торф, опилки, тырса и др.

Расход топлива – до 0,4кг на 1кВт мощности или 80кг/ч при работе на полную мощность(0,1-0,2 куб м/час в зависимости от вида твердого топлива)

Регулировка мощности – от 20 до 100%

Периодичность подачи твердого топлива – 1 раз в 2-10 часов(в зависимости от требуемой мощности и качества твердого топлива)

Габаритные размеры: 2,2м х 1м х 1,3м

Вес – 1420кг

Стандартная комплектация:

Газогенератор (топка из огнеупорного кирпича, стали и чугуна)

Теплообменник

Вентилятор 0,37кВт

Щит управления поддувом и индикация температуры жидкости в системе.

Стоимость –  2500 у.е.

Возможна комплектация бункером подачи опилок, лузги семечек, гранулированных отходов биомассы. Стоимость бункера подачи – 7000грн.

Фото пиролизного котла в сборе

- Печка на отработанном масле «Классика» - мощность около 30кВт, расход отработанного масла – от 0,5 до 2л в час.

Комплект поставок:

Печка на отработке – 800грн.

Дымоход 3м из оцинковки с хомутами – 200грн.

Вентилятор обдува помещения с креплением – 600грн.

Инструкция (паспорт) по установке и монтажу.

Печка на отработке рекомендуется там, где доступно отработанное масло и безопасно  использование частично открытого огня (через отверстия в конструкции виден огонь). Классическая печка может отопить помещение площадью до 60м2.

Достоинства  данного вида отопления:

- Дешевое топливо, быстрый выход на полную мощность отдачи тепла (15мин), не требует слива воды во избежание размораживания системы, самое дешевое решение для отопления небольших помещений.

Недостатки:

- Обслуживание печки «грязное», периодически надо подливать масло, периодически требует чистки дымохода – 1 раз в месяц

2. Печка на отработке «Гигант» - всё то же самое, мощность и площадь отопления в два раза больше. Стоимость печки Гигант – 1500грн.

8. Паровой комплекс ПК 400 (паровой котёл с дожигателем), 400кг пара в час, 350 кВт.

Производительность – 400кг пара в час, давление – до 8 атмосфер, расход дров (биотоплива) – 0,3 куб м в час, температура пара 151 градус С, при давлении 4 кгс\см2.

Комплект поставки:

- Паровой котёл КД 400 – 50 000 грн

- Дожигатель – 15 000 грн

- Автоматика – 5 000 грн.

- Обратный клапан 1,25 “ – 300 грн.

- Бойлер 500 л – 5 000 грн.

- Рециркуляционный насос – 2 500 грн

- Бочка ПЭТ 1000л – 3 000 грн

- Запорная арматура и теплотрасса – рассчитываются по месту

- Монтаж – 10 % от стоимости

9. Паровой комплекс ПК 1000 (паровой котёл Е 1-9 с дожигателем)

Самый мощный источник пара, производимый в МСД на базе парового котла Е 1-9. Производительность 1000кг пара\час при  давлении до 10 атмосфер и температуре пара 175 градусов Цельсия. Может быть использован для отопления и горячего водоснабжения складских, производственных помещений.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, котла Е 1/9, мм: 3900 · 2300 · 2900

Вес – 4 тонны

Габаритные размеры дожигателя, мм: 3400 – 1900 – 2400

Вес дожигателя – 3 тонны

Комплект поставки:

- Паровой котёл Е 1-9 – 60 000 грн.

- Дожигатель -  25 000 грн

- Обратный клапан 2 “ – 600 грн.

- Бойлер 1000 л – 10 000 грн

- Рециркуляционный насос – 6 000 грн

- Ёмкость 2 куб м – 5 000 грн.

- Запорная арматура и теплотрасса рассчитываются по месту.

- Монтаж – 10 % от стоимости парового комплекса.

3. Парогенератор электрический ЭПГ-30 30кВт – 6 000грн.

Электропарогенератор ЭПГ 30 предназначен для выработки пара как для отопления, так и в технологических целях. Производительность – 35 кг пара в час, давление – до 2 атмосфер.

Комплект поставки:

- Парогенератор ЭПГ-30 – 6 000 грн.

- Обратный клапан  1" – 200 грн.

- Бойлер 100л. – 1000 грн.

- Рециркуляционный насос – 1000 грн.

- Бочка ПЭТ 200л. – 500 грн.

- Запорная арматура и теплотрасса рассчитывается по месту.

- Монтаж 10 % от стоимости.

Парогенератор ЭПГ-30  рекомендуется использовать для малых площадей, до 300 м². Потолки не более 3м.

Достоинства данного вида отопления:

- Возможность поддержания постоянной температуры,

- Чистота и бесшумность работы отопительной системы,

- Отвечает всем санитарно-гигиеническим  нормам,

- Не требует постоянного наблюдения и обслуживания.

Недостатки:

- Высокое энергопотребление. На полной мощности до 30 кВт/час,

- Наличие минимальной химводоподготовки.

4. Паровой котёл РИ-1, 70кг пара/час, 52 кВт.

Паровой котёл РИ-1 – это самый дешёвый источник пара в МСД на твёрдом топливе с минимальной производительностью. Его производительность на твёрдом топливе – 70 кг пара в час, давление – до 4 атмосфер. Расход дров – 0,05 куб м в час.

Комплект поставки;

- Паровой котёл РИ-1 – 13000 грн.

- Обратный клапан  1" – 200 грн.

- Бойлер 100л. – 1000 грн.

- Рециркуляционный насос – 1 000 грн .

- Бочка ПЭТ 200л. – 500 грн.

- Запорная арматура и теплотрасса рассчитывается по месту.

- Монтаж 10 % от стоимости.

Паровой котёл РИ-1 рекомендуется использовать для отопления малых площадей, до 300м².

Достоинства данного вида отопления:

- дешевый вид топлива,

- быстро выходит на режим,

- малая себестоимость,

- простота обслуживания.

Недостатки:

- необходимость постоянного наблюдения,

- размещение котлоагрегата в отдельном помещении,

- чистка газохода и зольной камеры.

5. Паровой котёл РИ-1 на газогенераторе (дожигателе) с автоматикой 100 кг пар/час, 75кВт.

Дожигатель (газогенератор, пиролизная установка, утилизатор отходов древесины) повышает КПД котла – в результате мы получаем увеличение производительности котла в два раза. С установкой дожигателя мы устанавливаем автоматическую подачу воды в котёл.

Комплект поставки:

- Паровой котёл РИ-1 – 13 000 грн

- Дожигатель - 8 000 грн.

- Автоматика – 1 000 грн.

- Обратный клапан  1" – 200 грн.

- Бойлер 200л. – 2 000 грн.

- Рециркуляционный насос – 1 500 грн.

- Бочка ПЭТ 200л. – 500 грн.

- Запорная арматура и теплотрасса рассчитывается по месту.

- Монтаж 10 % от стоимости.

Паровой котёл РИ-1 рекомендуется использовать для отопления площадей, до 500м².

Достоинства данного вида отопления:

- - дешевый вид топлива,

- быстро выходит на режим,

- малая себестоимость,

- простота обслуживания.

Недостатки;

- необходимость постоянного наблюдения,

- размещение котлоагрегата в отдельном помещении,

6.Паровой котёл РИ-5М , 130 кг. пара/час, 100 кВт.

Самый популярный паровой котёл в СНГ, т.к. лучше всего зарекомендовал себя как надёжный источник пара как в технологических целях, так и для отопления. Производительность пара при работе на твёрдом топливе – 130 кг пара в час, давление – до 4 атмосфер, расход дров – 0,1 ку б в час.

Комплект поставки;

- Паровой котёл РИ-5М – 23 000 грн.

- Обратный клапан  1" – 200 грн.

- Бойлер 200л. – 2 000 грн.

- Рециркуляционный насос – 1500 грн.

- Бочка ПЭТ 200л. – 500 грн.

- Запорная арматура и теплотрасса рассчитывается по месту.

- Монтаж 10 % от стоимости.

Паровой котёл РИ-5М рекомендуется использовать для отопления площадей, до 1000м².

Достоинства данного вида отопления:

- - дешевый вид топлива,

- быстро выходит на режим,

- малая себестоимость ,

- простота обслуживания.

Недостатки;

- необходимость постоянного наблюдения,

- размещение котлоагрегата в отдельном помещении,

- чистка газохода и зольной камеры.

7.Паровой котёл РИ-5М на газогенераторе (дожигателе) с автоматикой, 250 кг. пара/час, 190 кВт.

На дожигателе РИ-5М даёт 250 кг пара в час – такой паровой комплекс самый продаваемый в МСД.

Комплект поставки:

- Паровой котёл РИ-5М  – 23 000 грн.

- Дожигатель – 8 000 грн.

- Автоматика – 1 000 грн.

- Обратный клапан  1" – 200 грн.

- Бойлер 300л. – 3000 грн.

- Рециркуляционный насос – 1 500 грн.

- Бочка ПЭТ 200л. – 500 грн.

- Запорная арматура и теплотрасса рассчитывается по месту.

- Монтаж 10 % от стоимости.

Паровой котёл РИ-5М с газогенератором рекомендуется использовать для отопления площадей, до 2000м².

Достоинства данного вида отопления:

- - дешевый вид топлива,

- быстро выходит на режим,

- малая себестоимость ,

- простота обслуживания.

Недостатки:

- необходимость постоянного наблюдения,

- размещение котлоагрегата в отдельном помещении,